## Slide 1: HDC Logic

## Slide 2: HDC 制动调速过程 场景1：整车驾驶员请求制动力> HDC请求合力
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB
（纯液压）
HDC standby
VCU -> MCU （coasting + regen）
HDC standby
HDC激活
speed
车速
HDC 工作车速区间8-35kph 左右， 所以HDC激活时,EHBi/EMB是会请求regen torque的，同时VCU也会请求Coasting torque.
为了保证激活握手的平顺性，HDC激活时（满足踏板制动力+coasting<HDC计算的防溜坡制动力），需要由HDC 保证整车不存在突然的减速不足或过度，通过如下两个接口同时保证：
  HDC请求的电制动扭矩 （VMCTarDrvTqFrnt/xxx) 保证请求值由握手时刻的VCU请求的电制动扭矩：PrDrvShftDrRqstdTorqDff_FD/xxx作为初始值发送请求给VCU。
  HDC请求的液压制动扭矩 (VehTargtDecelBrkTorq) = HDC计算的防溜坡制动力 (HDCDecelTorqSum) - HDC请求的电制动扭矩（sum(VMCTarDrvTqFrnt/xxx))
HDC即将退出时（当踏板制动力+coasting > HDC计算的防溜坡制动力），会将控制接口的请求恢复到驾驶员自身请求的制动扭矩：
  HDC请求的电制动扭矩 （VMCTarDrvTqFrnt/xxx) 会恢复到VCU请求的电制动扭矩：PrDrvShftDrRqstdTorqDff_FD/xxx
  HDC请求的液压制动扭矩 (VehTargtDecelBrkTorq) = HDC计算的防溜坡制动力 (HDCDecelTorqSum) - HDC请求的电制动扭矩（sum(VMCTarDrvTqFrnt/xxx))
VMC HDC端： 保证整个激活过程中，电制动+液压制动的合力与坡道力平衡，车辆稳定下坡。
VCU端仲裁：VMC HDC请求的电制动扭矩有最高优先级。
制动端仲裁：
  VMC HDC请求的制动扭矩仅为液压制动（制动不可以分配regen）
  AEB/驾驶员紧急制动请求>VMC HDC 制动请求>驾驶员常规制动踏板请求

## Slide 3: HDC 制动调速过程 场景2：整车驾驶员请求制动力< HDC请求合力
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB
（纯液压）
HDC standby
VCU -> MCU （coasting + regen）
HDC standby
HDC激活
speed
车速
如果在HDC激活过程中，驾驶员踩了制动踏板，但是整车驾驶员请求制动力（coasting+制动踏板（液压+regen））依然小于HDC请求的合力，此时HDC不会退出，如下仲裁逻辑依然满足：
VMC HDC端： 保证整个激活过程中，电制动+液压制动的合力与坡道力平衡，车辆稳定下坡。
VCU端仲裁：VMC HDC请求的电制动扭矩有最高优先级。
制动端仲裁：
  VMC HDC请求的制动扭矩仅为液压制动（制动不可以分配regen）
  AEB/驾驶员紧急制动请求>VMC HDC 制动请求>驾驶员常规制动踏板请求 （这里可以明显看出，VMC HDC的制动请求优先级需要高于制动本身液压的请求，不可以使用max仲裁逻辑，因为此时HDC请求的液压制动可能分配的很少，大部分减速由电制动实现。）

## Slide 4: HDC 制动调速过程 场景3：驾驶员避障紧急制动/AEB功能触发
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB
（纯液压）
HDC standby
VCU -> MCU （coasting + regen）
HDC standby
HDC激活
speed
车速
如果在HDC激活过程中，驾驶员为了避障紧急快速踩制动/AEB功能触发，此时要求最快速度将车辆停止，由于HDC请求与制动/VCU天然有50ms左右延迟，可能会影响此类工况的表现，所以需求即使在HDC激活过程中，制动监测到紧急制动或者AEB之类的高优先级请求，这些请求的优先级是高于VMC HDC请求的。 CST功能使用同样的仲裁逻辑。
VMC HDC端： 保证整个激活过程中，电制动+液压制动的合力与坡道力平衡，车辆稳定下坡。除非
VCU端仲裁：VMC HDC请求的电制动扭矩有最高优先级。
制动端仲裁：
  VMC HDC请求的制动扭矩仅为液压制动（制动不可以分配regen）
  AEB/驾驶员紧急制动请求>VMC HDC 制动请求>驾驶员常规制动踏板请求 （这个优化方案仅用于弥补信号延迟，可能造成的制动响应不及时的问题。如果不做，可能实车也问题不大，具体以实测测试为准。）

## Slide 5: HDC 加速调速过程
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB
（纯液压）
HDC standby
VCU -> MCU （coasting + regen）
HDC standby
HDC激活
speed
车速
驾驶员踩了油门踏板，此时HDC功能会直接进入standby状态，
VCU端仲裁：HDC处于非激活状态， VCU只响应油门踏板正扭请求。
制动端仲裁：
  HDC在退出时刻液压扭矩肯定会ramp到0，不会存在液压请求。

## Slide 6: normal HDC Scenario
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
coasting
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB
（纯液压）
HDC standby
VCU -> MCU （coasting + regen）
HDC standby
HDC激活
speed
车速
HDC 工作车速区间8-35kph 左右， 所以HDC激活时,EHBi/EMB是会请求regen torque的，同时VCU也会请求Coasting torque.
为了保证激活握手的平顺性，HDC激活时（满足踏板制动力+coasting<HDC计算的防溜坡制动力），需要由HDC 保证整车不存在突然的减速不足或过度，通过如下两个接口同时保证：
  HDC请求的电制动扭矩 （VMCTarDrvTqFrnt/xxx) 保证请求值由握手时刻的VCU请求的电制动扭矩：PrDrvShftDrRqstdTorqDff_FD/xxx作为初始值发送请求给VCU。
  HDC请求的液压制动扭矩 (VehTargtDecelBrkTorq) = HDC计算的防溜坡制动力 (HDCDecelTorqSum) - HDC请求的电制动扭矩（sum(VMCTarDrvTqFrnt/xxx))
为了保证退出握手的平顺性， HDC即将退出时（因为驾驶员踩制动踏板调速），会将控制接口的请求恢复到驾驶员自身请求的制动扭矩：
  HDC请求的电制动扭矩 （VMCTarDrvTqFrnt/xxx) 会恢复到VCU请求的电制动扭矩：PrDrvShftDrRqstdTorqDff_FD/xxx
  HDC请求的液压制动扭矩 (VehTargtDecelBrkTorq) = HDC计算的防溜坡制动力 (HDCDecelTorqSum) - HDC请求的电制动扭矩（sum(VMCTarDrvTqFrnt/xxx))
VMC HDC端： 保证整个激活过程中，电制动+液压制动的合力与坡道力平衡，车辆稳定下坡。
VCU端仲裁：VMC HDC请求的电制动扭矩有最高优先级。
制动端仲裁：
  VMC HDC请求的制动扭矩仅为液压制动（制动不可以分配regen）
  AEB/驾驶员紧急制动请求>VMC HDC 制动请求>驾驶员常规制动踏板请求

## Slide 7: normal HDC Scenario
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
coasting
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB
（纯液压）
HDC standby
VCU -> MCU （coasting + regen）
HDC standby
HDC激活
speed
车速
HDC 工作车速区间8-35kph 左右， 所以HDC激活时,EHBi/EMB是会请求regen torque的，同时VCU也会请求Coasting torque.
为了保证握手的平顺性，HDC激活时（满足踏板制动力+coasting<HDC计算的防溜坡制动力），且制动踏板未完全释放：
此时
HDC请求的电制动扭矩 （VMCTarDrvTqFrnt/xxx) =VCU实际请求MCU的电制动扭矩， 例如AWD前轴电机即：DrRqdFrntShftBrkTorq
HDC请求的液压制动扭矩 (VehTargtDecelBrkTorq) = HDC计算的防溜坡制动力 (HDCDecelTorqSum) - HDC请求的电制动扭矩（sum(VMCTarDrvTqFrnt/xxx))
VCU端仲裁：VMC HDC请求的电制动扭矩有最高优先级。
制动端仲裁：
  VMC HDC请求的制动扭矩液压制动（制动不可以分配regen）
  AEB/驾驶员紧急制动请求>VMC制动请求>驾驶员常规制动踏板请求。

## Slide 8: normal HDC Scenario
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
踏板制动力> 客服坡道制动力
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
VCU coasting 请求扭矩
coasting
踏板制动力> 客服坡道制动力
踏板制动力< 客服坡道制动力
speed
车速

## Slide 9: normal HDC Scenario
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
踏板制动力> 防溜坡制动力
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
VCU coasting 请求扭矩
coasting
踏板制动力>防溜坡制动力
踏板制动力<防溜坡制动力
speed
车速
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
踏板制动力>防溜坡制动力
VCU coasting 请求扭矩
踏板制动力>防溜坡制动力
HDC激活，紫色部分由VMC HDC负责
speed
车速

## Slide 10: normal HDC Scenario
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
coasting
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
踏板制动力> 客服坡道制动力
VCU coasting 请求扭矩
踏板制动力> 客服坡道制动力
HDC激活，紫色部分由VMC HDC负责
speed
车速
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
HDC standby
VCU coasting 请求扭矩
HDC standby
HDC激活
speed
车速
当HDC激活条件满足，且制动踏板还未完全释放时，HDC请求的电制动扭矩=VCU的coasting扭矩请求
当制动踏板还未完全释放时，HDC请求的电制动扭矩=VCU的coasting扭矩请求

## Slide 11: normal HDC Scenario
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
coasting
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
HDC standby
VCU coasting 请求扭矩
HDC standby
HDC激活
speed
车速
当制动踏板还未完全释放时，HDC请求的电制动扭矩=VCU的coasting扭矩请求
HDC 工作车速区间8-35kph 左右， 所以HDC激活时,EHBi/EMB是会请求regen torque的，同时VCU也会请求Coasting torque.
为了保证握手的平顺性，HDC激活时（满足踏板制动力+coasting<HDC计算的防溜坡制动力），且制动踏板未完全释放：
此时
HDC请求的电制动扭矩 （VMCTarDrvTqFrnt/xxx) =VCU请求的coasting 扭矩， 例如AWD前轴电机即：DrRqdFrntShftBrkTorq - DBRegenTrqFrntAxle
HDC请求的液压制动扭矩 (VehTargtDecelBrkTorq) = HDC计算的防溜坡制动力 (HDCDecelTorqSum) - HDC请求的电制动扭矩（sum(VMCTarDrvTqFrnt/xxx))
VCU端仲裁：VMC HDC请求的电制动扭矩有最高优先级。
制动端： 1. VMC HDC请求的制动扭矩拥有最高优先级，且仅为液压制动（不分给regen）
2. VMC HDC 请求

## Slide 12: normal HDC Scenario
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
coasting
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
HDC standby
VCU -> MCU 电制动请求扭矩
HDC standby
HDC激活
speed
车速
当制动踏板还未完全释放时，HDC请求的电制动扭矩=VCU的coasting扭矩请求
HDC 工作车速区间8-35kph 左右， 所以HDC激活时,EHBi/EMB是会请求regen torque的，同时VCU也会请求Coasting torque.
为了保证握手的平顺性，HDC激活时（满足踏板制动力+coasting<HDC计算的防溜坡制动力），且制动踏板未完全释放：
此时
HDC请求的电制动扭矩 （VMCTarDrvTqFrnt/xxx) =VCU请求的coasting 扭矩， 例如AWD前轴电机即：DrRqdFrntShftBrkTorq - DBRegenTrqFrntAxle
HDC请求的液压制动扭矩 (VehTargtDecelBrkTorq) = HDC计算的防溜坡制动力 (HDCDecelTorqSum) - HDC请求的电制动扭矩（sum(VMCTarDrvTqFrnt/xxx))
VCU端仲裁：VMC HDC请求的电制动扭矩有最高优先级。
制动端仲裁：
  VMC HDC请求的制动扭矩液压制动（制动不可以分配regen）
  AEB/驾驶员紧急制动请求>VMC制动请求>驾驶员常规制动踏板请求。

## Slide 13: normal HDC Scenario
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
HDC 未激活
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
VCU coasting 请求扭矩
coasting
HDC 未激活
HDC激活
speed
车速

## Slide 14: normal HDC Scenario
Sum deceleration
请求扭矩
time
EHBi/EMB 请求扭矩
（液压+regen）
HDC功能未激活
HDC功能激活
HDC 退出
驾驶员制动请求扭矩 （液压+regen）：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
克服坡道阻力需要的扭矩
VCU coasting 请求扭矩
coasting

## Slide 15: normal HDC Scenario
EHBi/EMB 驾驶员踏板
请求扭矩
time
最终制动请求
100Nm
HDC功能未激活
HDC功能激活
HDC 退出
驾驶员请求扭矩与实际车辆减速扭矩一致：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
PrDrvShftDrRqstdTorqDff_FD
ThScdDrvShftDrRqstdTorqDffHCU_FD
此时CST实际请求的减速扭矩<驾驶员请求的减速扭矩
VMC HDC 请求扭矩
驾驶员EHBi/EMB制动扭矩请求
50Nm

## Slide 16: normal HDC Scenario
EHBi/EMB 驾驶员踏板
请求扭矩
time
电机请求模式
驾驶员EHBi/EMB制动扭矩请求
HDC功能未激活
HDC功能激活
车辆静止停车
VMC CST功能负责ramp up机械扭矩到驾驶员目标值：
VehTargtDecelBrkTorq=DrRqdFrntShftBrkTorq + DrRqdRearShftBrkTorq
VehTargtDecelBrkTorq 这个信号无需新增，会按照3500Nm/s 的斜率发送这个值给制动。
驾驶员请求扭矩与实际车辆减速扭矩一致：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
PrDrvShftDrRqstdTorqDff_FD
ThScdDrvShftDrRqstdTorqDffHCU_FD
此时CST实际请求的减速扭矩<驾驶员请求的减速扭矩
VMC HDC 请求扭矩

## Slide 17: normal hdc Scenario
扭矩
time
电机请求模式
机械制动扭矩请求
DrRqdFrntShftBrkTorq +
DrRqdRearShftBrkTorq
VMC 制动扭矩请求
电制动扭矩请求前轴
电制动扭矩请求后轴
CST功能未激活
CST功能激活
车辆静止停车
VMC CST功能负责ramp up机械扭矩到驾驶员目标值：
VehTargtDecelBrkTorq=DrRqdFrntShftBrkTorq + DrRqdRearShftBrkTorq
VehTargtDecelBrkTorq 这个信号无需新增，会按照3500Nm/s 的斜率发送这个值给制动。
扭矩控制模式 TarRegTrqCtrlRqst = Request
转速控制模式 TarRpmCtrlRqst = Request
驾驶员请求扭矩与实际车辆减速扭矩一致：
DrRqdFrntShftBrkTorq
DrRqdRearShftBrkTorq
PrDrvShftDrRqstdTorqDff_FD
ThScdDrvShftDrRqstdTorqDffHCU_FD
此时CST实际请求的减速扭矩<驾驶员请求的减速扭矩
起始点：VehTargtDecelBrkTorq=DrRqdFrntShftBrkTorq + DrRqdRearShftBrkTorq
斜率按照3500Nm/s 斜率下降到0.
斜率按照3500Nm/s 斜率从0升到目标。
VehTargtDecelBrkTorq=DrRqdFrntShftBrkTorq + DrRqdRearShftBrkTorq
请求达到目标即可退出CST功能，无需校验实际制动力是否达标。